長喉道量水槽與寬頂堰之設計、校核、施工與使用之工具—Win Flume Software

《Tools for Design, Calibration, Construction and Use of Long-Throated Flumes and Broad-Crested Weirs 》之中文略譯

摘     要

長喉道量水槽與寬頂堰，可說對既有或新設之明渠灌溉系統，皆是一種非常實用、低成本且具彈性之流量量測工具，相較於其他型堰槽具有顯著之優點。

在1999年，用來設計與校核寬頂堰之Win Flume軟體之免費釋出，搭配新版的《堰槽量水手冊》〝Water Measurement with Flumes and Weirs〞完整地提供了有關此方面的設計、校核、施工與營運等易讀之資訊；此後，此項量水堰槽即大量地施設。

此型寬頂堰槽之主要優點在於使用者可輕易設計滿足現場條件之簡明堰槽，且該堰槽之有關尺寸只需運用計算機即可校核、而無需經由實驗測試；此外，這些長喉道量水槽與寬頂堰之建造相當簡易經濟，並已有一些經過預校之量產產品可供選用。

本篇論文及海報乃用來闡述Win Flume 軟體之操作使用，並以範例介紹其於各項條件，包括不同流量、不同渠型與不同工法之應用。

＠：文中之框格係有關圖片，請參閱原文。

介     紹

〝長喉道量水槽〞是一種〝臨界水流水槽〞之廣大成員家族的代表作，而〝寬頂堰〞是一種常被運用在量測明渠流量的一種設計與設施。

當然，他們均可具有不同之外型，但基本原理是相同的。Bus et al.（1984）也早就對〝決定此類水槽之水流流量的理論〞有所著墨。

而Win Flume則是最新最近之〝計算程式系列運用在設計、校正，此類水工結構物〞的提供者。〝Water Measurement with Flumes and Weirs (Clemens et al. 2001)〞更展示了〝更新版後之水力學原理、設計步驟、運用與設立範例及詳細之Win Flume Software之使用指引〞。

〝長喉道量水槽〞是巴歇爾水槽與同類水槽中，最常被選用來量測此類水槽之水量的量測設施，他類之水槽常會在控制斷面（即收縮段或〝喉頭〞）型成曲式水流流況，而相反地〝長喉道量水槽〞則會在其控制斷面形成〝流線〞水流流況，使水流均平行於長喉水槽之方向以合手〝水力學原理〞。有關〝長喉道量水槽〞之明顯優點如下：

●不確定性在 ±2% 或更小。

●喉型可適用在較大範圍之流量而且精度亦高。

●對影響產生臨界水流流況而在喉處伴隨能量損失可予忽略。

●可運用已有之型式之〝長喉道量水槽〞對現地之欲設施物予以進行型式之電腦模擬校正與修飾。

- 是一種非常經濟之結構物且可適用於不同之定址條件。

Clemens et al.（2001） 對此所謂的〝適用性〞有非常詳盡之描述。〝長喉道量水槽〞可以是大或小型的，可以是〝暫時或永久性的〞，可以是〝固定式或可攜式的〞，可以提供作為〝簡單〞或〝合成〞型之水流控制與量測之用，亦可作為〝分水工〞結構物之用。

量水設備之永久性結構物

永久性之〝水槽〞與〝寬頂堰〞是明渠流中之〝灌排〞系統中常用之〝量水〞設備。在混凝土襯砌之渠流斷面中，〝寬頂堰〞是一種最普遍的手段，他常伴隨著足夠長度之全渠寬之封底渠道。而最終之水槽喉處之形狀（即控制斷面）可能是梯形、矩形、圓形或拋物線形，其建設一般均可一體成形且是線上作業，一氣呵成！

圖2~圖4即一系列可能之施工方法

圖2：寬頂堰之梯形斷面襯底之施工步驟圖

本圖中，由填土整地、平底，加上混凝土塊形成一體成型之控制斷面（包括坡面與渠底），駐波所型成之非必要之水量（在非期望時節），可將之由排水管排出。通水之初，渠面上之泥土可予以沖清，只留下乾淨之混凝土面。

圖3：梯形渠道寬頂堰預鑄式之成型步驟；

預鑄式之優點乃在於不同址位但是相同尺寸處，可一次鋪設。

圖4：大型土渠之大尺寸寬頂堰施工中與完工後通水圖。

大型土渠之大尺寸寬頂堰，預留足夠之水流方向的伸縮縫是必需要的。

圖5：土渠式常用之水槽設計；其喉部是矩形斷面。

喉部之矩形豎立牆面乃用混凝土塊與水泥砂漿來完成，防制沖刷工則常在水槽下游渠底予以設立，而若可能，下游處之渠坡面亦可考量此種設計。

圖6：三角形控制斷面之水槽，可運用於量測大範圍之水流量。

圖中所示係Flounder之三角形喉式水槽之結構設施。

可攜式與暫時性水槽

此類設施均可非常經濟地予以建造而且具高度準確性。5種小型之梯形喉式水槽（RBC系列）是非常適合作為量測之用。此類可攜式或暫時性量水水槽可用鋼版依Clemmons et al.（2001）之規範來建造或用人造纖維（壓克力版或纖維玻璃）材料來完成之，如圖7所示。

圖8：可攜式矩形喉式水槽（木製、金屬製或人工纖維玻璃製）。

圖9：暫時性水槽在梯形渠道中之三合板型式。

圖10：圓形管式之可攜式水槽之型式。

其管徑可依需求而予建造，其上有一水平氣泡，可供設立時控制水平之用。

水槽與堰對分水與控制水量之運用

水槽與堰亦可以用來作為分水工之整治與分水工之精分水，在沝（或移導流）工之整治方面，可移式垂直式之胸牆堰常被運用，此類之堰體可大到4公尺寬。此型式的堰體常被放置在供水面穩定處，當然，堰的高度可以改變以調整水流之導流率。

圖11：可攜式垂式胸牆堰與水尺（水位~流量率定尺）此類分水工可以佈置在此類量水工（水槽）之下游處，以明確了解分水量之大小。事實上，建立分水比率比用量化之分水量為佳，圖可用水量常具有季節性的特性。

圖12：可調式（可調整分水比率）分水工結構物（阿根廷）。

事前可計算式之水槽的設計與率定

兩種基本步驟常被運用在水槽設計問題上。商業式（顧客需求式）之設計可運用後述之Win Flume Software，或可運用Clemmons et al.（2001）手冊上之圖表來進行。在此手冊中，梯形喉式水槽在襯砌式渠流、矩形式喉型水槽在已襯與未襯之渠流、三角形喉式水槽運用在天然河槽（適用於大範圍流量）與圓形喉式水槽運用中均可具到。表格中，也提供了流量與水頭範圍，最小能量損失之條件、結構之尺寸及率定方程式之參數。對於如何提供出最佳尺寸之結構物，其選擇則可運用Win Flume Software來進行。此一程式可提供一種適用之規範來界定來流之福祿數（Fronded number）及水流量測之精確度。使用者可任意改變上游條件，但其足夠出水高及足夠之能量損失水頭必須予以考量，以免產生因尾水條件而生成潛設流況，而影響量測之精度。Clemmons et al.（2001）提供了許多這方面設計例與使用表格，可供參用。

Win Flume Software

Window版適用之Win Flume  Software可由www.usbr.gov/wrrl/winflume下載來運用在水槽之率定與設計。線上輔助系統也整合成為程式，而可印出式之使用者手冊亦可由此一軟體提供，在程式中也有一個現成之例子來引導使用者一步一步進入操作程序。

對現存之水槽量水工亦可運用此程式予以印證之。此一軟體之中可看到水位—流量表，率定曲線、率定方程式、水流水面線（水壁尺）等現有成果。圖14乃表列印出之上述所謂之水面線與水尺之範例。有關率定方程式中之考量參數（含最小能量損失與最大允許潛設率）可由Win Flume之率定表格提供。

對於新設定之量水放設備，則可運用〝試誤法〞或〝Win Flume Software〞自動為你來演算。在運用〝試誤法〞方面，使用者必須輸入〝水槽之尺寸、設計需求，例如：出水高、流量範圍、尾水狀況與精確度需求〞。在設計檢查報告中，將提供原條件之不足與改變設計條件之建議。在起始設計中，先要決定在控制斷面（即喉處）之寬度與高程以合乎欲使用之流量範圍內的臨界流況。在此種測試前，適合長度之喉型水槽之喉長必需予以建立，以合乎〝長喉道量水槽〞之需求。

為了改良一種設計時，使用高程率定是必需的。使用者仍需提供尺寸、設計需求（如上所述），然後進行設計高程率定。

Win Flume建立了一系列的假想水槽設計，當然他們均是合乎設計之主要規範的。改變喉處之收縮量或升降底高，便可得到不同之設計成果。

可接受式之成果均會被列出，使用者可自由選用。此類之系列將包括〝在尾水可允許抬高到期望值以上時，其最小潛設水深與可接受之上游出水高〞等變化下之成果。〝適度之出水高與最大允許潛設水深〞常是控制最後設計之選用條件。

結    論

Win Flume Software的釋出與Water Measurement with Flumes and Weirs之出版己使得〝長喉道量水槽與寬頂堰在明渠水流量測之運用〞上大大的向前推進了一大步。此類水工構造物之適用性與改良、校核及建立之效率與經濟性設計之考量的簡化，均使得〝長喉道量水槽與寬頂堰〞變成明渠中最佳之量水結構物型式。